## Slide 1
2 .逻辑代数与硬件描述语言基础
2.1 逻辑代数的基本定律与规则
2.2 逻辑函数的卡诺图化简法

## Slide 2
教学基本要求
1.熟悉逻辑代数常用基本定律、恒等式和规则
2.掌握逻辑代数的变换和卡诺图化简法

## Slide 3
2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式
2.1 逻辑代数的基本定律与规则
2.1.2 逻辑代数的基本规则

## Slide 4
2.1 逻辑代数的基本定律与规则
逻辑代数又称布尔代数,1854年问世，用于开关和继电器网络的分析和化简，随着半导体开关器件的出现，它称为分析和设计现代数字逻辑电路不可缺少的数学工具。可以把逻辑电路输入、输出之间的关系用代数方程表示出来。
逻辑代数有一系列的定律、定理和规则，用于对数学表达式进行处理，以完成对逻辑电路的化简、变换、分析和设计。
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 5
逻辑关系指的是事件产生的条件和结果之间的因果关系。在数字电路中往往是将事情的条件作为输入信号，而结果用输出信号表示。条件和结果的两种对立状态分别用逻辑“1” 和“0”表示。
逻辑代数又称布尔代数,1854年问世，用于开关和继电器网络的分析和化简，随着半导体开关器件的出现，它称为分析和设计现代数字逻辑电路不可缺少的数学工具。可以把逻辑电路输入、输出之间的关系用代数方程表示出来。
2.1 逻辑代数的基本定律与规则
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 6
与普通代数的区别——二值变量、逻辑关系、只有三种基本运算（与、或、非）。
1、几种基本的逻辑运算
0• 0=0 • 1=1 • 0=0
1 • 1=1
0+0=0
0+1=1+0=1+1=1
2 、逻辑代数的基本定律
（1）基本运算规则
A+0=A A+1=1 A · 0 =0 · A=0 A · 1=A
2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式
2.1 逻辑代数的基本定律与规则

## Slide 7
（2）基本代数规律
结合律
A+(B+C)=(A+B)+C=(A+C)+B
A• (B • C)=(A • B) • C
交换律
A+B=B+A
A• B=B • A
分配律
A(B+C)=A • B+A • C
A+B • C=(A+B)(A+C)
普通代数不适用!
（3）吸收规则
a. 原变量的吸收：
A+AB=A
例如：
b. 反变量的吸收：
2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式

## Slide 8
c.混和原变量的吸收
证明：
例如：
吸收
2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式

## Slide 9
列真值表证明：
A B
0 0
1
1
0 1
1
1
1 0
1
1
1 1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
（4）反演律（摩根定律）
2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式

## Slide 10
1.代入规则：任何一个含有变量A的逻辑等式中，若将等式中所有变量A都代之以另一个逻辑函数Y，则等式仍然成立。
2.反演规则：对一个原函数求反函数的过程叫做反演。将原逻辑函数中所有的“·”变成“+”，“+”变成“·”；0换成1，1换成0；原变量换成反变量，反变量换成原变量。
例：
例：
2.1.2 逻辑代数的基本规则

## Slide 11
3.对偶规则：如果把任何一个逻辑表达式中的“·”换成“+”，“+”换成“·”；0换成1，1换成0，就得到Y的对偶式
注意：A.遵守“先括号、然后与、最后或”的运算优先顺序；
B.多个变量上的非号应保持不变
2.反演规则：对一个原函数求反函数的过程叫做反演。将原逻辑函数中所有的“·”变成“+”，“+”变成“·”；0换成1，1换成0；原变量换成反变量，反变量换成原变量。
例：
, 求 =？
例：
例：
2.1.2 逻辑代数的基本规则

## Slide 12
2.2.1 逻辑函数表达式的基本形式
2.2 逻辑函数表达式的形式
2.2.2 最小项与最小项表达式
2.2.3 最大项与最大项表达式

## Slide 13
“或- 与”表达式
“与非-与非”表达式
“与-或非”表达式
“或非－或非” 表达式
“与-或” 表达式
2.2.1 逻辑函数表达式的基本形式
2.2 逻辑函数表达式的形式

## Slide 14
如：一个三变量逻辑函数L=f(A、B、C)，下列哪里是最小项？
若表达式的与项中包含了所有输入变量，每个输入变量都以原变量或反变量的形式只出现一次，则这一项称为最小项。一般n个变量的最大项应有2n个。
√
√
×
×
×
×
2.2.2 最小项与最小项表达式
1. 最小项的定义和性质

## Slide 15
三个变量的所有最小项的真值表
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
最小项的表示：通常用mi表示最小项，m表示最小项,下标 i为最小项编号（编号：某最小项取值为1时对应二进制数）
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.2.2 最小项与最小项表达式
1. 最小项的定义和性质

## Slide 16
利用逻辑代数的基本公式，可以把任一个逻辑函数化成一组最小项之和，称为最小项表达式。
例：
任一函数都可以化成唯一的最小项表达式
2.2.2 最小项与最小项表达式
2. 最小项表达式

## Slide 17
例如，A、B、C三个逻辑变量的最大项有（23＝）8个
2.2.3 最大项与最大项表达式
1. 最大项的定义和性质
若表达式的或项中包含了所有输入变量，每个输入变量都以原变量或反变量的形式只出现一次，则这一项称为最大项。一般n个变量的最大项应有2n个。

## Slide 18
全体最大项之积为0
对于任意一个最大项，只有一组变量取值使得它的值为0
任意两个最大项的之和为1
2. 最小项和最大项的关系
2.2.3 最大项与最大项表达式
1. 最大项的定义和性质
最大项表示：通常用Mi表示最大项，M 表示最大项,下标用i表示
（编号：某最大项取值为0时对应二进制数）

## Slide 19
利用逻辑代数的基本公式，可以把任一个逻辑函数化成一组最大项之积，称为最大项表达式。
2.2.3 最大项与最大项表达式
A+B • C=(A+B)(A+C)

## Slide 20
2.3.1 逻辑函数的最简形式
2.2 逻辑函数的代数化简法
2.2.2 逻辑函数的代数化简法

## Slide 21
化简的目的：降低电路实现的成本，以较少的门实现电路。
图（a）和图（b）的电路逻辑功能相同，但图 （b）电路简单可靠性高，成本低。
2.3.1 逻辑函数的最简形式

## Slide 22
逻辑关系相同的与-或表达式中，包含的与项数最少、且每个与项中变量数最少的表达式称为最简与-或表达式
“或- 与”表达式
“与非-与非”表达式
“与-或非”表达式
“或非－或非” 表达式
“与-或” 表达式
2.3.1 逻辑函数的最简形式

## Slide 23
化简的主要方法：
１．公式法（代数法）
２．图解法（卡诺图法）
代数化简法：
运用逻辑代数的基本定律和恒等式进行化简的方法。
并项法:
2.3.2 逻辑函数的代数化简法
1、逻辑函数的化简

## Slide 24
吸收法：
A + AB = A
消去法：
配项法：
A+AB=A+B
2.3.2 逻辑函数的代数化简法
1、逻辑函数的化简

## Slide 25
要求:(1)最简的与-或逻辑函数表达式，画出相应的逻辑图；
(2)仅用与非门画出最简表达式的逻辑图。
2.3.2 逻辑函数的代数化简法
2、逻辑函数形式的变换

## Slide 26
要求:(1)最简的与-或逻辑函数表达式，画出相应的逻辑图；
(2)仅用与非门画出最简表达式的逻辑图。
2.3.2 逻辑函数的代数化简法
2、逻辑函数形式的变换
通常在一片集成电路芯片中只有一种门电路，为了减少门电路的种类，需要对逻辑函数表达式进行变换

## Slide 27
要求:(1)最简的与-或逻辑函数表达式，画出相应的逻辑图；
(2)仅用与非门画出最简表达式的逻辑图。
2.3.2 逻辑函数的代数化简法
2、逻辑函数形式的变换
通常在一片集成电路芯片中只有一种门电路，为了减少门电路的种类，需要对逻辑函数表达式进行变换

## Slide 28
例2.3.7 试对逻辑函数表达式
进行变换，仅用或非门画出该表达式的逻辑图。
解：
2.3.2 逻辑函数的代数化简法
2、逻辑函数形式的变换

## Slide 29
2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数
2.4 逻辑函数的卡诺图化简法
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数

## Slide 30
1.逻辑代数与普通代数的公式易混淆，化简过程要求对所有公式熟练掌握。
2.代数法化简无一套完善的方法可循，它依赖于人的经验和灵活性。
3.用这种化简方法技巧强，较难掌握。特别是对代数化简后得到的逻辑表达式是否是最简式的判断有一定困难。
卡诺图法可以比较简便地得到最简的逻辑表达式。
代数法化简在使用中遇到的困难：
2.4 逻辑函数的卡诺图化简法

## Slide 31
2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数
1. 卡诺图的引出
【几何相邻】——即位置相邻，某一方格和其它方格具有共同的边
【逻辑相邻】——对于两个最小项，组成它们的变量中，只有一个不同，其余都相同
如三变量最小项m6和m7:
卡诺图：将n变量的全部最小项都用小方块表示，并使具有【逻辑相邻】的最小项在几何位置上也相邻地排列起来【几何相邻】，所得到的图形叫n变量的卡诺图
m1
m0

## Slide 32
0
1
00
01
11
10
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
一变量卡诺图
三变量卡诺图
四变量卡诺图
两变量卡诺图
BC
A
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m0
m1
A
A
L
=m0+m1
=m0+m1+m2+m3
m0
m1
m2
m3
L
A
B
m2
m3
14
m10
4
2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数
1. 卡诺图的引出

## Slide 33
2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数
2. 卡诺图的特点
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
四变量卡诺图
【几何相邻】对应着【逻辑相邻】
【逻辑相邻】的两个最小项可以消除1个变量

## Slide 34
例:用卡诺图表示逻辑函数
L
m0
m3
m2
m4
m6
m5
m7
m1
1
1
1
1
1
0
0
0
解:
1.将逻辑函数化为最小项表达式；
2. 填写卡诺图。
方法：1. 将逻辑函数化为最小项表达式； 2. 填写卡诺图。
2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数
3. 由逻辑函数画卡诺图

## Slide 35
0
0
0
0
0
例:用卡诺图表示逻辑函数
解:
1.将逻辑函数化为最小项表达式；
2. 填卡诺图，有最小项的地方用1表示，否则用0表示。
2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数
3. 由逻辑函数画卡诺图
方法：1. 将逻辑函数化为最小项表达式； 2. 填写卡诺图。

## Slide 36
方框格相邻时，总有互补变量出现，所以总能消去这一互补变量，使变量因子数减小。
相邻的两项可以消去一个变量
相邻的四项可以消去两个变量
相邻的八项可以消去三个变量
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
1. 化简的依据
【几何相邻】对应着
【逻辑相邻】

## Slide 37
a. 画出逻辑函数的卡诺图；
b. 合并最小项，将相邻的为1的方格圈成一组
c. 将所有包围圈对应的乘积项相加。
A
BC
0
1
00 01 11 10
A
BC
0
1
00 01 11 10
m0
m1
m3
m2
m4
m5
m7
m6
1
1
1
1
0
0
0
0
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
1. 化简的步骤

## Slide 38
d. 一个包围圈的方格数要尽可能多,包围圈的数目要可能少。
c.同一方格可以被不同的包围圈重复包围多次，但新增的包围圈中一定要有原有包围圈未曾包围的方格；
a.包围圈内的方格数一定是2n个，且包围圈必须呈矩形；
b.循环相邻特性包括上下底相邻，左右边相邻和四角相邻；
X
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
2. 化简时遵循的原则

## Slide 39
例： 用卡诺图化简逻辑函数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
2. 化简时遵循的原则

## Slide 40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
例： 用卡诺图化简逻辑函数
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
2. 化简时遵循的原则

## Slide 41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
该例说明：画包围圈时，可包围1，也可包围0
例： 用卡诺图化简逻辑函数
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
2. 化简时遵循的原则

## Slide 42
无关项：
1.填卡诺图时，在对应的方格内填任意符号“×”。
在卡诺图中的处理方法：
2.化简时根据需要可将“×”视为“1”，也可视为“0”。
真值表内对应于某些变量组合，函数值可以是任意的。或者说，这些变量组合根本不会出现，则这些变量组合对应的最小项称为无关项，也称任意项。所谓任意项就是，其取值是任意的，可取“1”，也可取“0”。
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
3. 具有无关项的化简

## Slide 43
L=A+BC+BD
1、画出逻辑函数的卡诺图
BD
BC
A
化简时可根据需要视为“1”也可视为“0”，使函数化到最简。
2、化简逻辑函数
例： 用卡诺图化简逻辑函数
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
3. 具有无关系的化简

## Slide 44
例：设计一个逻辑电路,能够判断1位十进制数是奇数还是偶数,是奇数,电路输出为1,偶数,电路输出为0.
A
B
C
L
D
十进制数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
无关项
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
× × × × × ×
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
AB
CD
00 01 11 10
00
01
11
10
1
1
0
1
0
1
0
0
X
X
X
1
X
X
X
0
实验演示
2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数
3. 具有无关系的化简